## Slide 1: 云平台支持的设备种类与特性
- Leilei Wang

## Slide 2: 云平台支持的AP
室内吸顶AP
  QTS A822
  QTS A820
  DCN WL8200-I2
  UBNT AC Lite
  UBNT AC LR
  UBNT AC Pro
室内面板AP
  QTS W282
室外AP
  QTS M287
X86网关

## Slide 3: QTS A822（主推）
硬件特性
  2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO， 5GHz 802.11ac 2x2 MIMO
  2.4G最高速率300Mbps, 5G最高速率867Mbps
  2.4G覆盖50m, 5G覆盖50m
  支持9V直流或48V PoE供电，支持802.3af协议
  整体功耗8W
  内存128M, FlASH 16M
详细参数：http://www.qtsnetworks.com/list/index/id/1

## Slide 4: QTS A820
硬件特性
  2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO， 5GHz 802.11ac 2x2 MIMO
  2.4G最高速率450Mbps, 5G最高速率867Mbps
  2.4G覆盖150m, 5G覆盖100m
  支持9V直流或48V PoE供电，支持802.3af协议
  整体功耗12W
  内存128M, FlASH 16M
详细参数：http://www.qtsnetworks.com/list/index/id/1

## Slide 5: DCN WL8200-I2
硬件特性
  2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO， 5GHz 802.11ac wave2 2x2 MIMO
  2.4G最高速率450Mbps, 5G最高速率867Mbps
  2.4G覆盖150m, 5G覆盖100m
  支持12V直流或48V PoE供电，支持802.3af协议
  整体功耗12W
  内存128M, FlASH 16M
详细参数：http://www.dcnetworks.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=152&id=455

## Slide 6: QTS W282
硬件特性
  2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO， 5GHz 802.11ac 1x1 SISO
  2.4G最高速率300Mbps, 5G最高速率433Mbps
  2.4G覆盖50m, 5G覆盖50m
  支持9V直流或48V PoE供电，支持802.3af协议
  整体功耗6W
  内存128M, FlASH 16M
详细参数：http://www.qtsnetworks.com/list/index/id/1

## Slide 7: QTS M827
硬件特性
  2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO， 5GHz 802.11ac 1x1 SISO
  2.4G最高速率300Mbps, 5G最高速率867Mbps
  2.4G覆盖50m, 5G覆盖50m
  支持12V直流或48V PoE供电，支持802.3af协议
  整体功耗12W
  内存128M, FlASH 16M
详细参数：http://www.qtsnetworks.com/list/index/id/1

## Slide 8: UBNT Unifi AP （稳定但是价格高）
详细参数:https://www.ubnt.com.cn/products/#default

## Slide 9: X86网关（暂无商用）
详细参数：https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.83.6fc727860DUrlX&id=566271802335&ns=1&abbucket=13#detail

## Slide 10: 软件特性
无需控制器的基于云端的管理
支持多BSSID
支持open, PSK, PPSK, 802.1x认证
支持portal，短信认证，微信认证
支持基于用户的管理，比如流控，整形
支持无线组播优化
支持多VLAN设置
支持终端类型识别
支持用户管理
支持历史数据查询
支持设备，终端日志查询
支持信道扫描及优化